## Slide 1: REdondance dans les reseaux ip Projet M1 - S1
Par Thibault GRUEZ, Alexandre LEYER et Dorian PICARD
20 Décembre 2018

## Slide 2: SOMMAIRE:
1. Qu'Est-ce que la redondance?
2. Gestion de projet
3. notre réseau
4. couche applicative

## Slide 3: 1. La redondance qu'est ce que c'est?
Définition: Créer une copie du réseau afin d'envoyer les messages deux fois
Avantages:
_Fiabilité
_Sécurité

## Slide 4: 2. GESTION DE PROJET
_Chef de projet: Thibault
_Planning par phase: recherche et documentation, simulation, implémentation
_Moyens de communications
_Répartition de travail quotidien
_Discussions, échanges d'idées...
_Dead line par module

## Slide 5: 3. notre réseau:
1er Réseau Câblé Ethernet avec le routeur : IP Statique ROUGE
2em Réseau HOSTAPD sur PI3 pour créer un Accès Réseau Wifi : IP Statique BLEUE
3em Réseau Câblé Ethernet entre PI3 et le PC VERT
----- cable ethernet - - - - wifi

## Slide 6: Configurations des Clients
2 x Raspbian Officiel Raspberry PI 3 B+
Configuration du client n°1

## Slide 7: CONFIGURATIONS DES HOSTS
Config Router en IP static 192.168.0.42/24
Config PI3 : hostapd.conf dhcpcd.conf IP static 192.168.1.42/24

## Slide 8: Connexion depuis une machine externe
Activation du SSH sur les PI 1, 2 et 3 pour une utilisation optimale
Commande pour connexion SSH au PI1/2
depuis le SHELL du SSH PI3
-> ssh pi@192.168.1.1

## Slide 9: Récapitulatif de notre Réseau
Deux réseaux distincts reliant 2 Raspberry PI Clients
Un premier réseau Ethernet câblé disposant d'une sécurité matérielle + logicielle whitelist Un deuxième réseau WIFI disposant d'une sécurité logicielle type Clé WPA2
Les deux Clients sont reliés par des couches physique différentes
À ce niveau le réseau est fonctionnel mais il est possible d'utiliser SSH pour ouvrir un shell des 2 clients depuis un PC externe à ces deux premier réseaux
Connexion du PC via ethernet au PI3 -> SSH vers PI3 -> SSH vers PI 1et/ou2

## Slide 10: 3. Couche Applicative
Déroulement d'un envoi de message :
  Récupération du message
  Chiffrement (AES)
  Calcul d'un checksum (SHA256)
  Envoi du message en 2x2 trames (Socket)
  Récupération des trames par le destinataire
  Vérifications
  Affichage et archivage

## Slide 11: Méthodes : envoyer

## Slide 12: Méthodes : écouter

## Slide 13: Méthodes : chiffrement et checksum
<= Cipher Feedback Mode

## Slide 14: Traitement et logs

## Slide 15: Exemple d'utilisation :

## Slide 16: Envoi et réception d'un message

## Slide 17: Shutdown à distance

## Slide 18: resultat
Système de messagerie instantannée chiffrée utilisant une architecture réseau redondante
Utilisation de protocoles différents (Wifi, Ethernet) et matériels variés (Raspberry, Routeur)
Portabilité, OS indépendant

## Slide 19: BILAN
Améliorations possibles :
- mise en place d'un outil de monitoring en temps réel
- comparaison de l'efficacité des différentes routes
- rajout de fonctionnalités (prise en charge de formats de fichiers variés)